Opis przedmiotu zamówienia

Samochód osobowy fabrycznie nowy do przewozu osób niepełnosprawnych wyprodukowany  nie wcześniej niż w roku 2018 wyposażony w:

I. NADWOZIE

Zamknięte, zapewniające możliwość jednoczesnego przewożenia 9 osób, w tym kierowca, w pozycji siedzącej i zamiennie 7 osób wraz z kierowcą oraz 2 osobami na stanowiskach wózka inwalidzkiego, możliwość podwyższonego dachu, Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, umożliwiające załadunek wózka inwalidzkiego, wraz z osobą w pozycji siedzącej, Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z wewnętrznym stopniem stałym, lub zewnętrznym automatycznie wysuwanym/wsuwanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi, Uchwyt przy drzwiach przesuwanych ułatwiający wsiadanie i wysiadanie osobom niepełnosprawnym, Ściany boczne przedziału pasażerskiego przeszklone, wyłożone wykładziną materiałową, lub PCV, oraz podsufitka wyłożona tkaniną, Podłoga z wykładziną przeciwpoślizgową oraz szynami do szybkiego montażu i demontażu siedzeń i wózka inwalidzkiego. Rozstaw osi min 3 300 mm, długość całkowita pojazdu min. 5 300 mm

II. PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI

Oświetlenie sufitowe, co najmniej dwupunktowe, I rząd : siedzenia w układzie 1+2 (jednoosobowe siedzenie kierowcy z regulacją wysokości , dwuosobowe siedzenie pasażerskie), II i III rząd: siedzenia w układzie 1 + 1 + 1 lub (II rząd trzyosobowe siedzenie i III rząd siedzenia 1+1+1) lub (II rząd siedzenia 2 + 1 i III rząd siedzenia 1+1+1) wielofunkcyjne, szybki montaż i demontaż, Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości oraz 3 punktowe pasy bezpieczeństwa, Stanowisko wózka inwalidzkiego – 2 szt. z mocowaniem, Najazdy do wprowadzania wózków, Komplet pasów do mocowania 2 wózków inwalidzkich do szyn, Komplet pasów biodrowych zabezpieczających osoby niepełnosprawne na wózkach, Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu (wymóg oznakowania pojazdu podczas wprowadzania osób niepełnosprawnych na wózku do pojazdu).

III. OGRZEWANIE I WENTYLACJA

Ogrzewanie kabiny kierowcy oraz ogrzewanie przedziału pasażerskiego, Klimatyzacja kabiny kierowcy oraz klimatyzacja przedziału pasażerskiego

IV. WYPOSAŻENIE POJAZDU

Fotel kierowcy wyposażony w regulację wysokości siedzenia z podłokietnikiem, Poduszka powietrzna dla kierowcy, Poduszka powietrzna dla pasażera,

V. SILNIK

Silnik diesel (paliwo olej napędowy) Moc minimalna 90 kW, Wersja silnika Euro 6.

VI. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU

Skrzynia biegów manualna, minimum 6-cio stopniowa do jazdy w przód (w pełni zsynchronizowana) + bieg wsteczny lub skrzynia automatyczna Napęd na oś przednią.

VI. SYSTEMY WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY

Wspomaganie układu kierowniczego, Wspomaganie układu hamulcowego, System kontroli jazdy: System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania (ASR), Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP). Wspomaganie hamowania awaryjnego

VII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Pełnowymiarowe koło zapasowe (radialne, wzmocnione (C)), Asferyczne lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy, Lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie sterowane, Instalacja radiowa fabryczna + radioodtwarzacz z bluetooth, sterowanie w kierownicy + instalacja głośnikowa, Komputer pokładowy, Regulator i ogranicznik prędkości (tempomat), Kamera cofania lub czujnik parkowania Lusterko wsteczne wewnętrzne, Dodatkowa gaśnica w przedziale pasażerskim, Oznakowanie pojazdu z przodu tyłu „pojazd dla niepełnosprawnych” zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j.: Dz.U. 2017 poz. 1260 ze zm.)

VIII. ZABEZPIECZENIA

Immobiliser, Centralny zamek sterowany pilotem (drzwi kierowcy i pasażerów), Możliwość blokady drzwi podczas jazdy. Klucz z selektywnym otwieraniem drzwi

XI. Pozostałe wymagania

Ubezpieczeniem OC, AC, NNW w co najmniej w pierwszym roku użytkowania. Gwarancja mechaniczną bez limitu kilometrów wynoszącą minimum 24 miesiące. Wykonawca, który zaoferuje dłuższy okres ubezpieczenia uzyska dodatkowe punkty Gwarancją na powłokę lakierniczą nie niższą niż 36 miesięcy Gwarancją na perforację nadwozia nie niższą niż 8 lat Komplet dokumentów wymaganych przy rejestracji pojazdu, Kolor dowolny z wyłączeniem czarnego Dodatkowe 4 koła z oponami zimowymi (lub letnimi jeśli na kołach jezdnych są zimowe) na wymianę Homologacja dopuszczająca pojazd do ruchu z przewozem osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich